## Slide 1
AR-HUD 行人碰撞预警的盲区情境专题文献综述
零点、锚定与信任的三重前提失效
核心论断：AR-HUD 行人碰撞预警的时空参数不存在跨情境通用的取值；决定取值的首要因素不是显示技术， 而是危险目标在预警时刻是否可见。盲区并非使非盲区结论的效应量变小，而是使其成立前提不成立。
综述范围 主库 102 篇的全库正则筛查（30 项中英关键词）＋定向补检 12 条题录；以遮挡为核心条件者 6 篇，占比不足 6%。
口径 「盲区」专指驾驶员视线的几何遮挡（中文语境的「鬼探头」）；不含传感器盲区与后视盲区，认知性盲区作代价指标而非情境自变量。
编号 小节编号用 2B.x 以免与主线第 2 章冲突；空白编号用 BG1–BG7，预测编号用 P1′–P6′。
1 / 14

## Slide 2
2B.1「盲区」的三重歧义与本研究口径
概念界定
在车辆人因文献中，blind spot 与「盲区」至少指称三类互不相同的现象，三者的成因、可干预点与预警机制均不同。 混用将使自变量含义不清，故须先行分离。
类别 | 本质 | 可干预点与本研究处置
① 几何遮挡 | 光学事实：目标在视网膜上不成像，驾驶员无论如何分配注意均无法获取信息 | 本研究的口径。可干预点为「在目标成像之前以显示补足信息」
② 传感器盲区 | 工程限制：目标不在车载传感的视场或量程内（Char, 2022：视场 > 30° 时 TTC 2 s 检出率 > 90%） | 排除。其效应在本研究中由程序设定的探测时刻代替；否则自变量将同时含「人看不见」与「机器看不见」两种状态
③ 认知性盲区 | 注意失败：目标已成像而未被注意选中（Wang 等, 2021：边界框使无意视盲 46 → 11、反应时快约 112 ms） | 排除为情境自变量，保留为代价指标全程测量。其可干预点与几何遮挡方向相反
①与③的方向相反，是本研究不将二者合并的决定性理由。几何遮挡下扫描阶段无信号可采样，故在物理上无法启动； 认知性盲区下信号已入视网膜而未被注意选中，故扫描已启动而识别失败。二者在注意加工阶段上分属不同环节，不可混称。 后视与侧后盲区同样排除——后向危险不进入前视野 AR-HUD 的可锚定空间，故锚定策略在该情形下不可比较。
2 / 14

## Slide 3
2B.1遮挡场景的时间刻画：四个特征时刻与两个区段
运动学刻画
主线以自发察觉时刻 t0 为零点，盲区情境下该零点在物理上不存在，故须另建时间刻画。四个时刻均以「距冲突点的剩余时间」表示。
符号 | 定义 | 性质 | 取得方式
tdetect | 系统首次以给定置信度探测到被遮挡行人的时刻 | 工程量 | 由传感与通信架构决定；构成 twarn 的硬上界
twarn | 预警呈现时刻 | 自变量 | —
treveal | 行人前缘越过遮挡体边缘、首次进入驾驶员视线锥的时刻 | 几何量，被试间恒定 | 由遮挡体位置尺寸、行人步速、本车轨迹与眼点位置解析求出
tconflict | 若双方均不改变运动状态则发生碰撞的时刻 | 运动学量 | 由场景运动学确定
两个区段：本研究的核心构念
• 预告区段 [twarn, treveal]：预警已呈现而行人尚不可见。该区段在非盲区情境中不存在，故其独立价值无法由既有研究回答（BG2）
• 显露区段 [treveal, tconflict]：行人已可见，与非盲区情境的加工段同质
盲区提前量 Δt′ = treveal − twarn， 受硬约束 twarn ≥ tdetect，即 Δt′ ≤ treveal − tdetect。
两处操作化与其核验
• 遮挡判据：以驾驶员眼点为顶点的视线锥被遮挡体完全阻断，即行人在像平面上可见像素占比为零； treveal 即该占比由零转正的时刻
• 部分遮挡的近似：过渡段极短（60 km/h 下约 0.15 s，本研究推导），故按完全遮挡处理并在方法章声明
• 核验路径：treveal 的解析解须由视线锥几何仿真与实测眼动两条独立路径核验；偏差超阈值时以实测值为准
3 / 14

## Slide 4
2B.2证据格局：以遮挡为核心条件者仅 6 篇
证据基础
对主库 102 篇做中英混合关键词正则扫描（30 项，含遮挡／盲区／A 柱／停放／V2X／occluded／dart-out／鬼探头等）， 85 条命中至少一项。但命中不等于相关——绝大多数属「顺带提及遮挡」。按与本框架的关系强度重新分级后， 可用于盲区情境论证者 21 篇，其中以遮挡为核心条件者仅 6 篇（不足 6%）。
分级 | 判据 | 篇数 | 该级的最强来源与其贡献
A | 遮挡是自变量或场景的核心构成条件 | 6 | Merenda 等（2018）——本库唯一的实车「遮挡后横穿」范式，给出双解离与 17° 视场失效两条约束； Zhang 等（2024）——遮挡收益幅度的唯一强量化来源
B | 场景含遮挡但未操纵，遮挡仅作生态背景 | 4 | 提供场景生态效度的旁证，不提供遮挡的效应量
C | 不讨论遮挡本身，但提出「呈现驾驶员不可见危险」的显示方法 | 4 | You 等（2023）——理论路径的关键来源，但仅摘要级、零数值
D | 认知性盲区——构念不同，单列对照 | 4 | Wang 等（2021）、Chen 等（2023）——作为代价指标的来源
E | 车路协同提前告知，为非视距预警提供工程可行性 | 3 | 确立盲区预警必须走车路协同路线这一前置约束
两条引用规则。其一，凡需「被遮挡行人预警的距离与减速度增益」数值，一律引 Zhang 等（2024）—— 主库其余盲区文献均无可引用数值。其二，补检 12 条题录（S-01–S-12）一律不得作为数值依据； 其中遮挡情境下参照系比较的唯一直接先例，其 AR 佩戴者是行人而非驾驶员，范围限定须显式声明。
4 / 14

## Slide 5
2B.2A 类的两处证据主干：唯一实车范式与唯一强量化
逐篇评述
Merenda 等（2018）——唯一实车「遮挡后横穿」范式
• 范式 户外测试床 100 × 110 m，事件区左右各停 3 辆同色货车； 研究 2 在货车尾部悬挂黑布，以阻止被试在行人步出前看到其双脚
• 运动学 车速 10 mph；紧迫度三级 TTC 2／3／4 s（＝ 9／13.5／18 m）
• 核心结果 屏幕固定「捕获快、引导慢」，世界固定共形「捕获慢、引导快」 （共形被注视更慢 t(53) = 3.022, p = .019；共形→目标转移最快 t(176) = 3.904, p < .001）； 两者总定位时间无显著差异
• 关键副作用 与本车运动耦合的动画在 2 s TTC 高紧迫度下产生负的停车间隙，即理论碰撞 → 危险线索的动画必须独立于本车运动
• 关键约束 17° 圆形视场下近距侧方行人的共形图形移出视场而彻底失效
Zhang 等（2024）——遮挡收益幅度的唯一强量化
• 遮挡设置 行人位于机动车道右边线 2.5 m 处，被路边公交车遮挡；斑马线外隐藏行人横穿
• 触发 主车距 100 m 时路侧车路协同单元触发；距行人 60 m 时行人以 1 m/s 起步
• 设计 N = 34，3（Baseline／低头显示／平视显示）× 2（晴／雾 240 m）
• 核心量化 平视显示使油门松开位置提前 36.29 m、首次制动提前 39.10 m、 峰值减速度绝对值降约 3.45 m/s²、最小冲突距离 +9.41 m；7 项指标中 6 项 p < .001
• 雾天交互 能见度下降放大遮挡预警的收益（油门提前多 27.7 m, p = .032） → 本研究假设 H2′ 的来源
一处方法学观察。Merenda 等的遮挡须以黑布与演员配合实现，且车速被限制在 10 mph； 即「遮挡场景高度可预期」这一效度威胁并非模拟器所特有，实车范式同样受其影响。 本研究据此设四项控制（密度稀释、捕获试次、序号协变量、首试次单独分析），并声明残余偏误方向不明。
5 / 14

## Slide 6
2B.3六处边界推翻（一）：零点、空间与上界
边界 1–3
本节是双情境切分的充分性论证。核心主张：盲区并非使非盲区结论的效应量变小，而是使其前提不成立。 若仅是效应量变小，盲区可作非盲区研究的一个附加水平（「遮挡：无／有」）处理；若是前提不成立，则必须另立一项研究。
BD-1
零点
前提 存在自发察觉时刻，可实测、可作提前量的零点（三条实测：预警前已制动 50%、觉察约 TTC 3 s、自主松油 0.72 s）
失效 行人在 treveal 前不在视线锥内成像，扫描阶段无信号可采样，t0 在物理上不存在；于是 Δt = t0 − twarn 无定义——不是难以测量，而是被减数不存在
BD-2
空间
前提 目标可见，故跟随目标的锁定可实现且最优（首次注视 617 ms 对 2563／2730 ms，差异近四倍）
失效 完全遮挡下目标锁定只有两种画法：绘于遮挡体表面——实际锚定遮挡物而非行人，语义退化为「危险在此物之后」；或穿透绘制——引入深度歧义，可能被判断为位于遮挡物之前。两者均不构成严格的目标锁定，候选集本身改变
BD-3
上界
前提 提前量上界由人因决定（虚警代价与认知窗口），且是软的——可由降低行动要求或分层结构缓解
失效 预警最早只能发于 tdetect，此上界是硬的——传感器看不见，任何界面设计均无法补偿。三条数值刻画其严峻：最低时间预算 1.66 s、意图预测缓冲 0.5–2.0 s、而制动动力学需求 6.07–6.28 s
6 / 14

## Slide 7
2B.3六处边界推翻（二）：信任、视场与理论
边界 4–6
续前页。六条并非并列：BD-1 是根本——零点不存在直接使自变量无定义； BD-3 与 BD-4 是独立约束，分别来自工程侧与心理侧，即使 BD-1 得到解决它们依然成立； BD-2 与 BD-5 属空间侧，二者叠加使锚定策略的候选集与最优解同时改变；BD-6 是 BD-1 的理论侧后果。
BD-4
信任
前提 驾驶员可用自身视觉核验预警真伪，信任由「报警是否与自身判断吻合」建立（时机偏差使信任 7.3 → 4.3，报警时刻与信任相关 R = −0.46）
失效 预警发出时行人不可见，驾驶员无从核验，信任只能依赖长期可靠性经验。旁证：晚警报在信任、信心、可取性、可预测性、依赖与风险六项主观指标上全部最差，尽管其误报率最低——说明主观评价对时机的敏感性高于对误报率的敏感性，而盲区中时机恰恰无法被判断
BD-5
视场
前提 共形图形可稳定贴合于目标
失效 17° 圆形视场下近距侧方行人的共形图形移出视场而彻底失效；而遮挡后横穿恰是近距侧方构型——行人自停放车辆后走出时，其方位角随接近迅速增大。量产平视显示视场当前仅 10°–15°，而实验室方案多要求 40°–85°
BD-6
理论
前提 可由 tau 理论推导零点的理论下界——dθ/dt 越阈时刻反推，60 km/h 无遮挡校验值约 3.2 s，与实测约 3 s 吻合
失效 dθ/dt 序列自 treveal 起才存在——此前行人在像平面上无投影，故无膨胀率可言。该下界的推导必须以 treveal 为起点重做，且重做后的意义由「何时能自行察觉」变为「显露后最快何时能形成碰撞判断」
7 / 14

## Slide 8
2B.4理论重构：零点替换、区段分化与约束分化
理论重构
零点替换：由心理量改为几何量
• 研究一以 t0（心理量，须实测）为零点；盲区情境无法沿用，故改以 treveal （几何量，可解析求出且被试间恒定）为零点，同时保留「以驾驶员为参照」这一核心思想
• 自变量相应改为 Δt′ = treveal − twarn，受硬约束 twarn ≥ tdetect
• 由此得到一条可否证的跨研究预测（P2′）：盲区情境的最优 Δt′ 应显著大于非盲区情境的最优 Δt。 机制有二——遮挡下预期性注视无从建立，故理解与决策窗口更长；遮挡场景在注意机制上属刺激驱动而非目标导向， 而刺激驱动的定向本身有额外耗时
约束分化：软上界变硬上界
• 非盲区 可行区间＝运动学下界／可靠性上界／认知窗口三者的交集，上界为软约束
• 盲区 可行区间＝两条硬边界之间的窄带，且该窄带宽度不由人因研究决定， 而由探测架构决定
• 对结论表述方式的直接影响：不能只报告最优提前量，还须报告该最优值在何种探测架构下可达
分层语义的分化（空白 BG6）。产业级联的两级均指向同一可见目标，其分层是强度分层； 盲区情境的分层是语义分层——预告级（行人尚不可见，语义为「此遮挡体后可能有行人」，低行动要求） 与确认级（行人已显露，语义为「立即制动」，高行动要求）。二者的差异不在强度而在指称对象： 预告级指称遮挡体，确认级指称行人。这一语义分化的分层设计本库无一篇实现。
8 / 14

## Slide 9
2B.5冲突 A 与 B：收益形式之争与三倍提前量缺口
冲突辨析 1
主线第 2 章已辨析七组主要冲突，其对象是参数取值。本节辨析四组遮挡情境特有的冲突，其对象是机制与可行性。 辨析框架沿用主线：先确认冲突是否为真，再识别第三变量，最后判断该冲突应被升格为自变量、 归为口径差异，抑或归为适用边界。
冲突 A
遮挡预警的收益是反应时缩短还是制动平顺化？一侧报告反应时改善（快约 112 ms）；另一侧明确报告收益体现为紧急减速率由 3.10–3.56 降至 2.77–3.18 m/s²，而非反应时缩短，且七项指标中效应最大者是位置类与减速度类（提前 36.29／39.10 m、减速度绝对值降 3.45 m/s²）
辨析 A
非真冲突，为因变量选择差异叠加零点差异。前者的指标是「从某一事件到响应的时距」，后者是「在何处开始动作」与「动作有多剧烈」。若预警成功创造了预告区段，驾驶员提前进入预置减速状态，其结果必然首先表现为动作位置前移与峰值减速度下降，而显露后反应时反而可能不变或变长——因为驾驶员已在制动，其对显露事件的「反应」不再是一次全新的启动
结论 A
升格为假设 H1′。主要终点设为最小侵入余量、峰值减速度与抖动率，显露后反应时列为次要终点；并预先声明反应时的零效应不作为预警无效的证据——该预注册声明防止了一种可预见的误判
冲突 B
工程可达与人因所需相差三倍以上。工程侧：意图预测缓冲 0.5–2.0 s、最低时间预算 1.66 s；人因—动力学侧：制动动力学反推需 6.07–6.28 s，且实际有效触发在距行人 100 m 即约 6 s
结论 B
真冲突，不可由界面设计消解；归为适用边界并前置声明。第三变量是信息来源——0.5–2.0 s 是车载单车感知在行人动作发生前的预测时域，而 6 s 级提前量只有路侧或车路协同才能提供。故本研究结论的适用范围是具备车路协同能力的场景；仅依赖车载感知时，所建议的提前量在物理上不可达。附带结论：盲区行人预警必须走车路协同路线——此为前置约束而非研究发现，因其由既有数值直接推出
9 / 14

## Slide 10
2B.5冲突 C 与 D：锚定策略之争与不可核验预警的信任
冲突辨析 2
续前页。这两组冲突的共同结构是：表面上的结论对立，实为边界条件差异； 而辨清边界条件之后，两组均须升格为自变量并设交叉因子，而非择一采信。
冲突 C
遮挡下的最优锚定是共形还是屏幕固定？一侧：首次注视 617 ms 对 2563／2730 ms，支持跟随目标的共形锁定。另一侧：屏幕固定捕获快而共形引导快，总定位时间无显著差异，且共形图形在 17° 视场近距侧方彻底失效；48 名中国新手上行人场景边界框的反应时反而更短（约 1051–1063 ms 对接触式类比 1354–1508 ms）；屏幕固定式平视显示已取得快约 200 ms、漏报 1 次对 17 次的优势
辨析 C
须先分离两个混淆。第一，位置增益与共形增益——平视显示本身即屏幕固定式前视野显示，其大部分收益来自「信息在前视野内」这一位置属性，而非共形配准。第二，捕获与引导——二者可方向相反，故只报告总定位时间会掩盖机制差异。分离之后，冲突的实质是边界条件而非结论真伪：共形的优势条件为「目标可见 ＋ 图形落在可用视场内 ＋ 场景复杂度不过高」，遮挡情境至少违反前两条
结论 C
升格为自变量，设遮挡几何为交叉因子（P5′）。不预设共形优于屏幕固定，而以四类锚定策略乘遮挡几何两水平（近距侧方／远距前方）直接检验；预期最优解随几何反转。输出形式相应由「哪种锚定最好」改为「遮挡几何 × 可用视场 → 推荐锚定」的查表式规范
冲突 D
不可见危险预警的信任是提升还是不可建立？一侧报告信任提升，且 15% 误报加 15% 漏报对所有因变量无显著效应；另一侧证明信任由「报警是否与自身判断吻合」决定（7.3 → 4.3, R = −0.46），而不可见危险预警无从核验
结论 D
第三变量是行动要求强度——零效应取自「提前 11–13 s、警示级语义、不要求立即动作」，强效应取自「要求立即制动」，两者刻画同一条曲线的两端。遮挡情境引入第二个变量：可核验性——非盲区中一次虚警可被归因为「系统略早」而保留信任，盲区中同一次虚警无法被归因，只能计入系统错误。升格为自变量并设可靠性为交叉因子（P4′）；虚警只施加在预告级，可靠性取 100% 与 80%
10 / 14

## Slide 11
2B.6七项研究空白与其对应实验
研究空白
综合证据格局、六处边界推翻与四组冲突，识别七项研究空白。编号加 B 前缀以区别于主线第 2 章的 G1–G9。 七项的证据状态均为「零对照」——即本库中无一项研究以该问题为自变量。
编号 | 空白 | 对应实验 | 优先级
BG1 | 自然显露时刻从未被作为预警设计的零点。本库遮挡研究一律以碰撞点或空间距离为零点；无一篇测量或计算显露时刻，亦无一篇以相对显露时刻的提前量为自变量 | 实验 1 ＋ 实验 4 | 最高
BG2 | 预告区段的独立价值从未被检验。无任何研究比较「预警跨越显露时刻」与「预警发于显露之后」两种条件，故不知预告信息本身是否有增益 | 实验 4（负提前量水平） | 最高
BG3 | 遮挡条件下的锚定策略从未被正交比较。遮挡体锚定、推测地面锚定、穿透显影与屏幕方位指示器四类的同实验对照至今无一实现；唯一直接先例的 AR 佩戴者是行人而非驾驶员 | 实验 5 | 最高
BG4 | 最优锚定是否随遮挡几何变化，无人检验。17° 视场的失效边界已知，但无研究把遮挡几何设为因子 | 实验 5（几何交叉） | 高
BG5 | 不可核验预警的信任与可靠性交互从未被分离。信任研究均在可见目标条件下进行；不可见危险预警的信任研究未涉误报条件 | 实验 4（可靠性交叉） | 高
BG6 | 盲区分层的语义分化未被检验。产业级联两级均指向同一可见目标；「预告级 ＋ 确认级」的语义分化本库无一篇实现 | 实验 4 区块 B | 中
BG7 | 跨情境参数迁移损失从未被测量。无任何研究在同一被试或同一场景族内比较「本情境入选方案」与「他情境入选方案」 | 交叉迁移区块 | 中
三项须声明的已知缺口（不构成本研究的空白，但影响结论边界）：遮挡比例与检出率的退化曲线仅有题录； 遮挡在行人事故中的精确占比与分母定义，四条题录均待核验；系统渲染与通信延迟的实测报告率极低。
11 / 14

## Slide 12
2B.6可否证预测与假设：含一条自我否证条款
假设汇总
由理论导出的可否证预测
• P1′ 预告区段具有独立价值：跨越显露时刻的预警优于显露后预警
• P2′ 最优 Δt′（盲区）显著大于最优 Δt（非盲区）
• P3′ 收益随提前量增加而饱和，而非单调上升
• P4′ 同一虚警率下，盲区预警的信任损伤与依从率下降显著大于非盲区
• P5′ 锚定策略的优劣序随遮挡几何反转——近距侧方与远距前方的最优解不同
• P6′ 双向迁移损失显著大于零 本研究唯一的自我否证条款
由文献归纳的假设
• H1′ 收益形式主要为制动平顺化与动作位置前移，而非显露后反应时缩短（冲突 A）
• H2′ 能见度下降放大盲区预警的收益（雾天交互，Zhang 等 2024）
• H3′ 遮挡体锚定的误锚定率显著高于推测地面锚定与穿透显影（图形掩蔽效应）
• H4′ 系统漏检时，盲区情境的漏检代价显著大于非盲区情境
• H5′ 分层语义分化优于单层，优势主要体现在预告区段内的预期性注视上
P6′ 的否证条件与其处置。「盲区必须另立一项研究」这一判断本身可被否证： 若交叉迁移区块显示双向迁移损失不显著，则本切分不成立，应退回单情境处理。 该条款已写入预注册；其零结果将被照实报告并视为对领域的有效贡献—— 它意味着单一套参数即可跨情境使用，从而简化工程实现。
12 / 14

## Slide 13
2B.6盲区情境特有的四项方法学控制
效度威胁
核心效度威胁：遮挡场景高度可预期。被试经数试次即习得「遮挡体后必有行人」， 从而以预期性注视代替对预警的响应，使效应量被系统性污染。 该威胁在非盲区情境中不存在或弱得多，故须专设控制。
控制 | 做法与其针对的机制
① 密度稀释 | 以填充试次把遮挡事件密度压至不超过总事件的四分之一，降低规则习得的速率
② 捕获试次 | 设置遮挡体后无行人的试次：既测虚警条件下的行为，也使「遮挡必有行人」这一规则不成立。 须注意其与可靠性操纵存在交互，故二者比例须在设计阶段联合确定，并在分析中作为固定效应显式建模
③ 序号协变量 | 在混合模型中把试次序号作为协变量，显式检验并报告学习效应，而非假定其可忽略
④ 首试次单独分析 | 报告首个遮挡试次的单独结果，作为「无预期」条件的近似。 其统计功效很低，故只作方向性参照；其价值在于提供一个不受学习污染的锚点，以判断主分析的偏误方向
残余局限须照实声明。可预期性无法完全消除，故本研究的效应量相对真实突发遮挡事件的偏误方向不明， 须并列陈述高估与低估两种可能，不得单向断言保守。 须一并指出：本库中的实车遮挡研究亦须以黑布遮挡与演员配合实现，且车速被限制在 10 mph—— 该威胁并非模拟器所特有，故不构成对本研究方法选择的独立批评。
13 / 14

## Slide 14
2B.7小结：四步证据链与本综述的结论
小结
核心论断：AR-HUD 行人碰撞预警的时空参数不存在跨情境通用的取值； 决定取值的首要因素不是显示技术，而是危险目标在预警时刻是否可见。
步骤 | 内容与其结论
① 证据格局 | 以遮挡为核心条件者仅 6 篇（不足 6%）。唯一实车范式给出「屏幕固定捕获快、共形引导快」的双解离与 17° 视场失效两条约束；唯一强量化来源给出提前 36.29／39.10 m、减速度绝对值降 3.45 m/s²的收益幅度； 而理论路径一篇仅摘要级、零数值
② 前提失效 | 六处边界推翻（BD-1–BD-6）说明盲区并非使效应量变小，而是使前提不成立： 零点在物理上不存在、目标锁定不可实现、软上界变硬上界、预警不可被核验、共形图形移出视场、理论下界的原点被截断
③ 理论重构 | 零点由心理量改为几何量，自变量由绝对提前量改为相对显露时刻的提前量； 新增预告区段这一在非盲区情境中不存在的构念；分层由强度分层改为语义分层
④ 空白与预测 | 七项空白（BG1–BG7）证据状态均为零对照；六条可否证预测（P1′–P6′）中 P6′ 为自我否证条款——若双向迁移损失不显著，则本切分不成立
本综述对研究设计的三项直接约束。其一，盲区实验的零点必须由几何解析求出并经眼动实测双路核验； 其二，锚定策略的输出形式必须是「遮挡几何 × 可用视场 → 推荐锚定」的查表式规范，而非单一冠军方案； 其三，本研究结论的适用范围限于具备车路协同能力的场景——此项须写入结论边界，而非留在讨论中承认。
因变量归属（与主线共用一套构念）。本专题的全部指标归入安全绩效／认知负荷／情境意识／用户体验四类构念： 情境意识按感知·理解·预测三阶段分别计分，预告区段内的预期性注视为预测层代理量，危险漏检率为并列主要终点； 情境意识单列而不并入认知负荷，因存在主观负荷下降而漏检率上升的可解离条件。
14 / 14