## Slide 1
HUD/AR-HUD 行人碰撞预警的
时间-空间元素设计规范研究
Design Specification for Temporal-Spatial Elements in HUD/AR-HUD Pedestrian Collision Warning
答辩人：[姓名]
指导老师：[导师]
2026年[月]

## Slide 2
目录
Contents
1
研究背景与意义
2
文献综述
3
研究问题
4
研究方案
5
研究工作计划与进度安排

## Slide 3
1
研究背景与意义
Research Background and Significance
3 / 38

## Slide 4
1.1 研究背景
HUD/AR-HUD 技术正快速进入量产车型
· 据 IDC 预测，2030 年全球 AR-HUD 装机量将达约百万套量级
· 2024 年蔚来、奔驰、奥迪等品牌已大规模量产 AR-HUD 系统
· 行人事故是道路致死的第一大成因（WHO, 2023：约 35%）
AR-HUD 为行人碰撞预警提供新的可能性
· 共形增强（contact-analog）：将虚拟图形与真实行人在视野中精准对齐
· 无需视线下移，减少注意力切换成本
· 代表性研究：Kim 等（2018）、Wu 等（2024）
4 / 38

## Slide 5
1.2 研究问题的现实困境
AR-HUD 行人预警的『时空设计规范』尚未确立
时间维度争议：
· 何时出现？TTC=2.5s vs 5.0s（Kim et al., 2018）vs 100m 前提示（Zhang et al., 2024）
· 持续多久？显示到危险解除 vs 固定 3-15s（Ma et al., 2021）
· 是否分级？两级 vs 三级 vs 不分级
空间维度争议：
· 锁定方式：屏幕固定 vs 行人共形 vs 路面共形（Wu et al., 2024）
· 颜色编码：单色红 vs 红黄绿渐变（Ma et al., 2024）vs 优先级编码（Chen et al., 2025）
· 动效：静态 vs 动态共形跟随 vs 闪烁（Huo & Alla, 2025）
→ 现有研究碎片化，缺乏跨时空维度的整合设计规范
5 / 38

## Slide 6
1.3 研究意义
理论意义
· 整合时间×空间维度，建立 HUD/AR-HUD 行人预警的统一设计框架
· 验证经典视觉注意理论（Wickens 多资源理论、Mack & Rock 非注意盲视）
在 AR-HUD 场景下的适用性
实践意义
· 为量产车 AR-HUD 的 HMI 设计提供量化规范（颜色 RGB / 形状 / FOV / TTC 阈值）
· 重点服务新手驾驶员（占国内新增驾照 70%）的安全需求
应用价值
· 输出可被 ISO 15008 / SAE J2400 等标准引用的设计参数表
· 推动新手驾驶员培训系统的可视化辅助标准化
6 / 38

## Slide 7
目录
Contents
1
研究背景与意义
2
文献综述
3
研究问题
4
研究方案
5
研究工作计划与进度安排

## Slide 8
2
文献综述
Literature Review
8 / 38

## Slide 9
2.1 文献检索方案
检索范围
· 关键词：HUD / AR-HUD / pedestrian / collision warning / contact-analog / virtual shadow
· 时间：2008–2025
· 数据库：Web of Science、Scopus、IEEE Xplore、OpenAlex、CNKI
· 补充检索：科研通互助、sci-hub、Cambridge Apollo、ResearchGate
最终纳入：40 篇核心文献
· 期刊论文 31 篇（含 IEEE TVCG、IJHCI、Sensors、Sustainability、IEEE Access）
· 会议论文 6 篇（CHI、AutomotiveUI、IEEE ITSC、ICCE 等）
· 综述论文 3 篇（Winkler & Soleimani 2025、Kettle & Lee 2022、Skirnewskaja 2022）
按时间分布：2008–2015 (4) → 2016–2020 (12) → 2021–2025 (24)
→ 研究呈爆发增长趋势，反映 AR-HUD 量产化驱动学术关注
9 / 38

## Slide 10
2.2 核心概念界定（时间维度）
TTC (Time-to-Collision) 碰撞时间
· 定义：以当前相对速度恒定计算，本车与目标到达同一位置的剩余时间
· 来源：Hayward (1972) 在 Highway Research Record 首次系统提出
· 公式：TTC = d / v_rel；典型阈值：2-5s 用于警告触发
PRT (Perception-Reaction Time) 感知反应时间
· PIEV 模型 (Hooper, 1936): Perception-Identification-Emotion-Volition
· 典型范围：0.7-1.5s（清醒驾驶员）；分心条件下显著延长
TTFF (Time to First Fixation) 首次注视时间
· 来源：眼动追踪研究标准指标 (Rayner, 1998)
· 在 AR-HUD 评估中：衡量警示捕获注意的速度
Warning Onset / Duration 警告出现时机 / 持续时长
· Onset：通常以 TTC 阈值或距离阈值表征
· Duration：可分为『至危险解除』模式与『固定时长』模式
10 / 38

## Slide 11
2.3 核心概念界定（空间维度）
Contact-Analog / Conformal 接触类比 / 共形
· Tönnis et al. (2007)：虚拟图形与真实世界对象在驾驶员视野中精确对齐
· 核心子类：行人锁定 / 路面锁定 / 世界锁定 vs 屏幕固定 (Wu et al., 2024)
FOV (Field of View) 视场角
· HUD 虚像可见的水平×垂直角度
· 量产 HUD：10-20°×3-5°；AR-HUD：25-40°×7-12°
颜色与可见度参数
· CIE 色坐标 (x, y)：1931 年 CIE 国际照明委员会色度图
· 亮度 Lv (cd/m²)、对比度 Weber/Michelson
· 颜色语义编码：红=danger / 黄=caution / 绿=safe（源于 SAE J2400、交通灯）
Gaze Entropy 注视熵
· 基于 Shannon (1948) 信息熵；量化注视分布的随机性
· 熵 ↑ = 注意力分散；熵 ↓ = 注意力集中
11 / 38

## Slide 12
2.4 文献综述（1）警告出现时机
固定 TTC 阈值类研究
· Kim et al. (2018, IEEE TVCG)：2.5s（近）/5.0s（远）双距离条件 + GPS 触发
· Lübbe (2017, J Safety Res)：cautionary HUD @ TTC=2.5s → imminent audio-visual @ 1.8s，间隔 0.7s
· Huo & Alla (2025)：TTC=2.5s / 距离 34.72m 触发，flashing 动态明确
· Wu et al. (2024)：TTC<3s 触发；60m 处行人激活
距离阈值类研究
· Phan et al. (2016, ITSC)：tWP = min(t(TTC=2s), t(d=16.6m))，组合阈值
· Zhang et al. (2024, 中文版华南理工大学学报)：100m 前语音预警 + 60m 行人激活
自适应触发类研究
· Frémont et al. (2019)：基于头眼监测的自适应触发
· Doshi et al. (2008)：主动注视方向跟踪 + 预测性 HUD
→ 问题提出 1：警告出现时机的最优 TTC 阈值是多少？
是否随驾驶员经验 / 场景变化？
12 / 38

## Slide 13
2.5 文献综述（2）警告持续时长与分级
持续时长：两种模式
· 『至危险解除』模式（多数研究）：Kim 2018、Phan 2016、Zhang 2024
· 『固定时长』模式：Ma (2021, IEEE Access) 3s 常规 / 10-15s 紧急
分级警告设计
· 两级（cautionary → imminent）：Lübbe 2017（间隔 0.7s）
· 三级威胁等级：Yoon 2014（基于 TTC 计算，未量化阈值）
· 颜色×饱和度渐变三级：Ma 2024 EID（绿/黄/红 + saturation 渐变）
· 优先级颜色编码：Chen et al. 2025 IJHCI（多目标场景，N=45 新手）
速度自适应分级
· Ma (2021)、Teng (2023)：FOV 与显示密度随车速分级
→ 问题提出 2：分级警告的级别数与级别间隔如何最优化？
单目标 vs 多目标场景下的差异？
13 / 38

## Slide 14
2.6 文献综述（3）色彩编码
单色警示主流
· 红色：Kim 2018、Wu 2024 RGB(255,0,0)、Kazazi 2015
· 黄色：Phan 2016（避免过度紧迫感）
分级配色
· 红/黄/绿 + 饱和度渐变：Ma 2024 EID 'carpet' 设计
· 4 色 HEX 分区：Teng 2023（#2979FF / #FE0000 / #4ADE80 / #F26D21）
· 红=紧急 + 青蓝=辅助：Ma 2021
· 优先级颜色：Chen 2025（Hierarchical vs Equivalent vs Baseline）
色彩可见度专题
· Zhong (2022)：7 色 × 3 描边 × 2 照度（100,000lx vs 30lx）
· 发现：高照度下饱和度差异减小，需通过描边补偿
→ 颜色研究共识：『红=紧急』；分级配色优于单色
→ 空白：中国驾驶员的颜色语义偏好尚未系统研究
14 / 38

## Slide 15
2.7 文献综述（4）形状与动效
形状/图标研究
· Bounding Box（矩形包围框）：Phan 2016、Wu 2024、Kim 2018 对照组
· Contact-Analog（与目标共形）：Chen 2024、Kim 2018
· Virtual Shadow / Dome+Tether：Kim 2016 / 2018（生态界面 EID）
· Stop Sign / Caution Sign：Kazazi 2015
· 多元图标组合：Ma 2024 EID 'carpet'（梯形布局多组件）
动效设计研究
· 静态 vs 动态共形：多数研究偏好动态（Kim 2018、Wu 2024）
· 闪烁注意捕获：Huo & Alla 2025（flashing 显著缩短反应时）
· 跟随距离缩放：Kim 2018 virtual shadow 视角 2°–8° 动态
· Ma 2024 EID：颜色随风险增加从绿→黄→红渐变 + saturation 调整
→ 共识：动态共形优于静态屏幕固定；闪烁可补偿低紧迫感
15 / 38

## Slide 16
2.8 文献综述（5）空间分布与 FOV
平面定位研究
· Ye & Yin (2025, MDPI Electronics)：垂直面 vs 水平面 vs 混合面
→ 水平面（路面投射）显著降低 inattentional blindness
· Kim 2018：单目 vs 体三维 HUD 对比 → 单目深度线索已足够
锁定方式研究
· Wu et al. (2024)：BD（驾驶员视线）vs BR（路面投射）vs BW（行人跟随）
→ BW（行人锁定）右转场景显著优于 BD/BR
→ 首次注视时间：BW=616ms vs BD=2562ms vs BR=2729ms（p<0.001）
FOV 分级研究
· Ma (2021)：65°（低速）/ 40°（高速）
· Teng (2023)：85° / 65° / 40°（速度三段）
· Zhong (2022)：FOV 12°×5° 用于颜色测量
→ 问题提出 3：空间锁定方式与 FOV 如何匹配不同驾驶场景？
16 / 38

## Slide 17
2.9 文献综述（6）驾驶员个体差异
新手 vs 熟练驾驶员
· Chen et al. (2024)：N=48 中国新手，contact-analog 在行人场景下反应更快
· Chen et al. (2025)：N=45 新手，多目标优先级显著优化反应时
（Hierarchical 模式：RT ↓、saccade counts ↓、gaze entropy ↓）
· Huo & Alla (2025)：新手对 AR 预警依赖度更高
老年 vs 年轻
· Kazazi (2015)：老年组对 flow-point 触发感受不同；触发时机需个性化
环境差异
· 雾天/夜间：Zhang (2024) 中文版报告雾天 HUD 优势更显著
· 城市/高速：FOV、TTC 阈值的最优值不同
→ 驾驶员经验是关键调节变量；本研究将聚焦『新手驾驶员』场景
17 / 38

## Slide 18
2.10 文献综述（7）认知负荷与测量
行为指标
· 刹车反应时 SRT、最小 TTC、最大减速度、首次制动距离
眼动指标
· 首次注视时间 TTFF：警示捕获注意的速度（Wu 2024、Chen 2025）
· 注视次数 Fixation count、扫视次数 Saccade count
· 瞳孔直径：认知负荷的生理标志（Ma 2024）
· 注视熵 Gaze Entropy：注意力分散程度（Chen 2025）
生理指标
· EEG：N2/P3 波幅反映冲突监测（Strle 2023）
· HRV、GSR：唤醒水平
主观量表
· NASA-TLX：6 维度心理负荷量表
· DALI：专用驾驶负荷量表
· SUS：系统可用性量表
18 / 38

## Slide 19
2.11 研究空白与共识
已有共识
✓ 共形增强 > 屏幕固定（Wu 2024、Kim 2018）
✓ TTC = 2.5s 是常用警告触发点（Kim 2018、Lübbe 2017、Huo & Alla 2025）
✓ 红色用于紧急警示，黄色用于注意提示
✓ AR 预警显著提升新手驾驶员表现
研究空白
✗ 时间×空间维度的交互效应未系统研究
✗ 多目标场景下的优先级设计研究极少（仅 Chen 2025 一项）
✗ 中国驾驶员（特别是新手）的本土数据稀缺
✗ 量化的、可被标准引用的设计参数表缺失
✗ 多数研究为单一实验范式，缺乏跨场景验证
→ 本研究将聚焦上述空白，建立中国语境下的整合设计规范
19 / 38

## Slide 20
2.12 研究的理论基础
1. Multiple Resource Theory 多资源理论 (Wickens, 2002)
AR-HUD 占用视觉空间-中央资源，但避免下视占用空间-外周资源
→ 解释为何 HUD 优于 HDD（仪表盘下视）
2. Inattentional Blindness 非注意盲视 (Mack & Rock, 1998)
非共形显示导致驾驶员忽视真实行人（『错觉感』）
→ Ye & Yin (2025) 验证水平面共形减少 inattentional blindness
3. Contact-Analog Display Theory 接触类比显示 (Tönnis et al., 2007)
与真实对象一一对应的虚拟显示降低认知映射成本
→ 解释 Wu (2024) BW（行人锁定）优于 BD/BR（屏幕/路面）
4. PIEV Reaction Time Model 感知-识别-决策-行动模型 (Hooper, 1936)
警告时机需为感知-识别-决策-行动提供足够时间
→ 解释 TTC ≥ 2.5s 阈值的认知合理性
20 / 38

## Slide 21
目录
Contents
1
研究背景与意义
2
文献综述
3
研究问题
4
研究方案
5
研究工作计划与进度安排

## Slide 22
3
研究问题
Research Questions
22 / 38

## Slide 23
3.1 研究问题汇总
基于文献综述识别的三个核心问题：
问题 1：AR-HUD 警告时机如何影响驾驶员对横穿行人的响应？
· 不同 TTC 阈值（1.5s / 2.5s / 5.0s）的对比
· 是否随驾驶员经验调整？（新手 vs 熟练）
问题 2：AR-HUD 空间锁定方式如何影响行人感知？
· 屏幕固定 vs 行人锁定 vs 路面锁定
· 在不同 FOV 与转向场景下的差异
问题 3：时间×空间设计因素是否存在交互效应？
· 早警告 + 屏幕固定 vs 晚警告 + 行人锁定
· 多目标场景下的优先级编码效用（拓展 Chen 2025）
23 / 38

## Slide 24
3.2 研究框架
驾驶员因素（新手 vs 熟练）
↓
┌─── 时间设计（IV） ───┐ ┌─── 空间设计（IV） ───┐
│ TTC 阈值（1.5/2.5/5.0s） │ │ 锁定方式（BD/BR/BW） │
│ 分级方式（无/2级/3级） │ │ 颜色编码（单色/分级） │
│ 持续时长 │ │ FOV / 形状 / 动效 │
└───────────────────────────┘ └───────────────────────────┘
↓
驾驶绩效 + 注意分配（DV）
· 行为：刹车反应时 SRT、最小 TTC、最大减速度
· 眼动：TTFF、注视次数、扫视次数、注视熵
· 主观：NASA-TLX、SUS
↓
实验 1：时间维度 / 实验 2：空间维度 / 实验 3：交互×多目标
24 / 38

## Slide 25
目录
Contents
1
研究背景与意义
2
文献综述
3
研究问题
4
研究方案
5
研究工作计划与进度安排

## Slide 26
4
研究方案
Research Plan
26 / 38

## Slide 27
4.1 研究方案总览
本研究包含 3 项研究、4 个实验：
研究一：警告时机研究
· 实验 1：TTC 阈值 × 驾驶经验对驾驶绩效的影响
研究二：空间锁定与共形设计研究
· 实验 2a：屏幕固定 vs 共形（驾驶员经验调节）
· 实验 2b：FOV 分级与车速场景的匹配
研究三：时间×空间交互效应
· 实验 3：多目标场景的优先级颜色编码（拓展 Chen 2025）
→ 总样本量约 210 人；预计 8 个月完成数据采集
27 / 38

## Slide 28
4.2 实验 1 — 警告时机研究
实验目的
探究不同 TTC 阈值下 AR-HUD 警告对驾驶员制动反应的影响
研究方法
· 实验设计：3（TTC：1.5s / 2.5s / 4.0s）× 2（经验：新手 / 熟练）混合
· 被试：60 名（g*power 计算，α=.05, 1-β=.80, f=.25）
· 控制变量：车速 50km/h、行人触发距离、AR 图形（红色 bounding box）
· DV：刹车反应时 SRT、最小 TTC、最大减速度、首次制动距离
实验材料
STISIM 驾驶模拟器 + AR-HUD 仿真（垂直虚像面，FOV 12°×5°）
10 试次 / 条件；单目标横穿行人场景
数据分析与预期
2×3 混合 ANOVA + post-hoc
预期：TTC=2.5s 显著优于 1.5s（更早响应）和 4.0s（避免误警）；新手×短 TTC 交互显著
28 / 38

## Slide 29
4.3 实验 2a — 空间锁定方式与经验调节
实验目的
探究不同锁定方式（屏幕固定 / 行人锁定 / 路面锁定）的认知负荷与绩效
研究方法（参照 Wu et al., 2024 设计）
· 实验设计：3（锁定：BD/BR/BW）× 2（经验：新手/熟练）混合
· 被试：54 名
· DV：
行为：刹车反应时、最小 TTC
眼动：TTFF、注视次数、注视熵 Gaze Entropy
主观：NASA-TLX、SUS
实验材料
HTC VIVE Pro Eye + Tobii Pro Lab 眼动 + Unity AR-HUD 仿真
场景：直行 / 左转 / 右转（参照 Wu 2024）
图形规格：红色 RGB(255,0,0) bounding box，TTC<3s 触发
预期：BW（行人锁定）在转向场景下显著优于 BD/BR；新手依赖度更高
29 / 38

## Slide 30
4.4 实验 2b — FOV 与车速场景匹配
实验目的
探究最优 FOV 与车速的匹配关系
研究方法（参照 Ma 2021、Teng 2023）
· 实验设计：3（FOV：12° / 25° / 40°）× 3（车速：30 / 60 / 90 km/h）组内
· 被试：36 名（重复测量设计）
· DV：识别正确率、首次注视时间、主观可用性
· 控制：颜色、形状、锁定方式（均固定为 BW 行人锁定）
实验材料
可调 FOV 的 AR-HUD 仿真平台（基于实验 2a 平台扩展）
数据分析与预期
3×3 重复测量 ANOVA
预期：低速下窄 FOV 足够；高速需宽 FOV；FOV×车速交互显著
预期落点：低速 12° / 中速 25° / 高速 40°
30 / 38

## Slide 31
4.5 实验 3 — 多目标优先级编码
实验目的（拓展 Chen et al., 2025）
探究分级颜色优先级在多目标 AR-HUD 警告中的效用
扩展至中国驾驶员样本 + 增加目标数量维度
研究方法
· 实验设计：3（警告模式：Equivalent / Hierarchical / Baseline）× 2（目标数：2 / 3）混合
· 被试：60 名新手驾驶员（驾龄 < 1 年）
· DV：反应时、saccade counts、gaze entropy、TTFF
实验材料
AR 增强驾驶视频（参照 Chen 2025 范式）
Hierarchical：红=最高优先级，黄=次优先级，绿=低优先级
Equivalent：所有目标同色（红）
Baseline：无 AR 警告
预期：Hierarchical 在 3 目标场景下显著优于 Equivalent；复制 Chen 2025 结论
31 / 38

## Slide 32
4.6 实验技术路线
阶段 1 — 准备期（M1-M3）
· 文献综述完善（已基本完成 - 40 篇核心文献）
· 实验平台搭建（STISIM + HTC VIVE + Tobii）
· AR 警示刺激材料制作
· 预实验（N=10）& 程序调试
阶段 2 — 数据收集（M4-M9）
· 实验 1（M4-M5）：60 被试
· 实验 2a（M6）：54 被试
· 实验 2b（M7）：36 被试
· 实验 3（M8-M9）：60 被试
阶段 3 — 分析与写作（M10-M12）
· 数据清洗与统计分析（SPSS / R / JASP）
· 论文撰写与修改
· 答辩准备
32 / 38

## Slide 33
4.7 实验设计汇总
实验汇总表
┌─────┬───────────┬─────────┬────┬───────────────────────┬──────────────────┐
│ 实验 │ 设计 │ IV │ N │ 主要 DV │ 统计方法 │
├─────┼───────────┼─────────┼────┼───────────────────────┼──────────────────┤
│ 1 │ 3×2 混合 │ TTC×经验 │ 60 │ SRT, TTC, deceleration│ 2×3 混合 ANOVA │
│ 2a │ 3×2 混合 │ 锁定×经验│ 54 │ SRT, TTFF, gaze ent. │ 2×3 混合 ANOVA │
│ 2b │ 3×3 组内 │ FOV×车速 │ 36 │ 识别率, TTFF │ 3×3 RM-ANOVA │
│ 3 │ 3×2 混合 │ 模式×目标│ 60 │ RT, saccade, entropy │ 2×3 混合 ANOVA │
└─────┴───────────┴─────────┴────┴───────────────────────┴──────────────────┘
总样本：210 人（新手 ~120 + 熟练 ~90）
总试次：约 14,400 次（210 × 平均 68 试次/被试）
33 / 38

## Slide 34
目录
Contents
1
研究背景与意义
2
文献综述
3
研究问题
4
研究方案
5
研究工作计划与进度安排

## Slide 35
5
研究工作计划与进度安排
Work Plan
35 / 38

## Slide 36
5.1 工作计划与进度安排（Gantt 图）
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
文献综述完善 ■■■■
实验平台搭建 ■■■■
预实验 ■■
实验 1 数据采集 ■■■■
实验 2a 数据采集 ■■
实验 2b 数据采集 ■■
实验 3 数据采集 ■■■■
数据分析 ■■■■■■■■■
论文撰写 ■■■■■■■■
论文修改 + 答辩准备 ■■■■
里程碑节点：
M3 末：完成预实验 + 平台验收
M9 末：完成所有数据采集
M11 末：论文初稿完成
36 / 38

## Slide 37
5.2 预期产出
学术成果
· 1 篇 SSCI 二区论文（IJHCI / Ergonomics / Applied Ergonomics）
· 1 篇 中文核心论文（《心理学报》 / 《人类工效学》）
· 1 篇 会议论文（CHI / AutomotiveUI / HFES）
应用产出
· AR-HUD 行人预警时空设计规范（草案）
· 可复用的 AR 驾驶模拟实验平台
· 4 项实验完整数据集（开源）
学术贡献
· 首次系统整合时间×空间维度的 AR-HUD 行人预警设计
· 补充中国驾驶员（特别是新手）的本土证据
· 扩展 Chen et al. (2025) 的多目标优先级研究框架
37 / 38

## Slide 38
Thanks !
敬请老师们提出宝贵意见
致谢：导师、实验室、家人、所有 40 篇文献的作者